## Slide 1: Redes de Computadores
Cabeamento Estruturado

## Slide 2: Cabeamento Estruturado
Camada física do Modelo OSI
CAMADA | FUNÇÃO
7-Aplicação | Funções especialistas (transferência de arquivos, envio de e-mail, terminal virtual).
6-Apresentação | Formatação dos dados, conversão de códigos e caracteres.
5-Sessão | Negociação e conexão com outros nós, analogia.
4-Transporte | Oferece métodos para a entrega de dados ponto-a-ponto.
3-Rede | Roteamento de pacotes em uma ou várias redes.
2-Enlace | Detecção de erros.
1-Física | Transmissão e recepção dos bits brutos através do meio físico de transmissão.

## Slide 3: Cabeamento Estruturado
O primeiro padrão para cabeamento foi a EIA/TIA 568-A.
A última revisão do padrão foi a EIA/TIA 568-D.
Recomendado cabeamento CAT7 para par trançado.
Entretanto, o comumente utilizado são cabos CAT6.

## Slide 4: Cabeamento Estruturado
E EIA/TIA 568-B definiu os requisitos mínimos para um sistema de cabeamento interno.
A EIA/TIA 568-B tem três partes:
EIA/TIA 568-B.1: Documento principal que contém o padrão comercial de cabeamento.
EIA/TIA 568-B.2: Par trançado.
EIA/TIA 568-B.3: Fibras ópticas.

## Slide 5: Cabeamento Estruturado
ANSI/TIA/EIA-568-A e ANSI/TIA/EIA- 568-B: Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações comerciais. A 568-B substitui a 568-A.
ANSI/TIA/EIA-569- A: Especificações gerais para implantação de cabos, como infraestrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos e calhas.
ANSI/TIA/EIA-606 – Administração, identificação e documentação do cabeamento.
ANSI/TIA/EIA-607 – Aterramento.
ANSI/TIA/EIA-570 – Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações residenciais.

## Slide 6: Cabeamento Estruturado
Dentro da EIA/TIA 569B são definidos seis subsistemas para estruturar o cabeamento:
Entrada do Edifício (building entrance);
Sala de Equipamentos (Equipment room – ER);
Armário de Telecomunicações (Telecommunications room –TR);
Cabeamento de Backbone;
Cabeamento Horizontal (Telecommunications outlet – TCO);
Área de trabalho (work area).
1
2
3
4
5
6

## Slide 7: Cabeamento Estruturado
Fonte: http://labcisco.blogspot.com/2014/10/sistema-de-cabeamento-estruturado-em.html
Main Cross Connect (Distribuidor C)
Norma ANSI/TIA-568-C.1 (2009) traz um layout representando prédios comerciais e seus respectivos componentes no contexto do cabeamento de telecomunicações.
Horizontal Cabling (Distribuidor A)
Intermediate Cross Connect (Distribuidor B)

## Slide 8: Cabeamento Estruturado
Estrutura de um sistema de cabeamento de telecomunicações:
Entre o MC (Main Cross) e o IC (Intermediate Cross) fica o cabeamento de backbone.
Normalmente se usa fibra óptica monomodo ou mutimodo entre o MC e IC.
Na área de trabalho (WR), utiliza-se cabos CAT5 ou CAT6.
Fonte: https://www.abtdti.com/services.html

## Slide 9: Cabeamento Estruturado
Três camadas de hierarquia de cabeamento recomendadas.
O primeiro nível é o MC, que conecta com o segundo nível, o IC.
O cabeamento de backbone conecta o MC com o IC e o IC com o HC.
O HC se conecta com a área de trabalho.
Fonte: http://innovave.com/wp-content/uploads/2016/01/TIA-568-C.1.pdf

## Slide 10: Sala de Equipamentos

## Slide 11: Cabeamento Horizontal
Fonte: https://www.scoop.it/topic/communication-473
Cabeamento permanente dentro de um prédio.
Demanda atenção na hora de planejar esse tipo de cabeamento, pois será a interface com o usuário.
É importante fazer um bom planejamento de endereços IP para necessidades futuras.

## Slide 12: Estrutura Básica do Cabeamento Horizontal
Cabeamento de Backbone.
Switch.
Patch Panels.
Patch Cables.
Cabeamento para a LAN (horizontal).
Saída pela parede.
Cabeamento ligando os computadores.
1
2
3
5
6
7
4

## Slide 13: Estrutura Básica do Cabeamento Horizontal
Cabeamento de Backbone.
Switch.
Patch Panels.
Patch Cables.
Cabeamento para a LAN (horizontal).
Saída pela parede.
Cabeamento ligando os computadores.

## Slide 14: Etiquetagem
A etiquetagem (labeling) é extremamente importante para uma rede de computadores.
Etiquetagem por porta: etiquetar equipamentos e cabos.
Etiquetagem por sistema: os profissionais saberão quais sistemas estão envolvidos.

## Slide 15: Cabos Unshielded Twisted-Pair (UTP)
Cabo de par trançado
Fundamentais para redes de computadores.
Os mais comuns são o CAT5e, CAT6, CAT6a, porém tem também o cat7 e cat8 (evoluções).
Os CAT5e são um aprimoramento dos CAT5, oferecendo mais velocidade.
Os CAT6 oferece um desempenho ainda melhor, com uma largura de banda de 250 MHz.

## Slide 16: Cabos Unshielded Twisted-Pair (UTP)
Cabo de par trançado
No par trançado, nenhum dos pares é conectado a um “aterramento”.
Os sinais nos fios são configurados para uma linha de sinal alta (+) e baixa (-).
O sinal (+) indica que a relação de fase do sinal no fio é positiva, e o sinal (-) indica que a fase do sinal no fio é negativa.
Ambos os sinais são relativos a um terra virtual. Isso é chamado de modo balanceado.

## Slide 17: Cabos Unshielded Twisted-Pair (UTP)
Nome | Padrão | Largura de banda | Aplicações | Notas
Cat.3 | UTP | 16 MHz | 10BASE-T e 100BASE-T4 Ethernet | Descrito na EIA/TIA-568. Não recomendado para taxas maiores que 16 Mbit/s. Cabos de telefonia.
Cat.4 | UTP | 20 MHz | 16 Mbit/s Token Ring | Obsoleto.
Cat.5 | UTP | 100 MHz | 100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet | Totalmente substituído pelo 5e.
Cat.5e | UTP | 125 MHz | 100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet | Melhoria da Cat5.
Cat.6 | UTP | 250 MHz | 1000BASE-TX & 10GBASE-T Ethernet | 
Cat.6a | U/FTP, F/UTP | 500 MHz | 10GBASE-TX Ethernet | Adiciona blindagem. ISO/IEC 11801:2002.
Cat.7 | F/FTP, S/FTP | 600 MHz | Telefonia, CCTV, 1000BASE-TX no mesmo cabo. 10GBASE-T Ethernet. | Cabo blindado. ISO/IEC 11801 2nd Ed.
Cat.7a | F/FTP, S/FTP | 1000 MHz | Telefonia, CATV, 1000BASE-TX no mesmo cabo. 10GBASE-T Ethernet. | Usa os 4 pares. ISO/IEC 11801 2nd Ed. Am. 2.
Cat.8.1 | U/FTP, F/UTP | 1600-2000 MHz | Telefonia, CATV, 1000BASE-TX no mesmo cabo. 40GBASE-T Ethernet. | Em desenvolvimento.
Cat.8.2 | F/FTP, S/FTP | 1600-2000 MHz | Telefonia, CATV, 1000BASE-TX no mesmo cabo. 40GBASE-T Ethernet. | Em desenvolvimento.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_par_tran%C3%A7ado

## Slide 18: Cabos Unshielded Twisted-Pair (UTP)
Alguns Termos Importantes
Fast Ethernet: Um sistema Ethernet operando a 100 Mbps.
Gigabit Ethernet: Um sistema Ethernet operando a 1000 Mbps.
Cabos Shielded Twisted Pair (STP): Cabo com proteção contra interferência eletromagnética.
Congestionamento na Rede: uma diminuição na velocidade do tráfego.
Gargalo (Bottlenecking): congestionamento.

## Slide 19: Conectores para Cabos UTP CAT6/5e/5
Para termos cabos com alta performance é necessário bons conectores.
EIA/TIA 568-B.2 e B.2-1
Dentro da EIA/TIA 568-B temos os guias T568A e T568B que especificam a cor do fio que deve ser conectado no conector RJ-45

## Slide 20: Conectores para Cabos UTP CAT6/5e/5

## Slide 21: Conectores para Cabos UTP CAT6/5e/5

## Slide 22: Conectores para Cabos UTP CAT6/5e/5
Cabos Straight-through
Neste tipo de cabo, os quatro pares se conectam com as mesmas numerações na terminação do cabo. Ou seja, pino 1 com pino 1. Pino 2, com pino 2.
Cabo crossover
Quando transmitir no par A, vai receber no par B e se transmitir no par B, vai receber no par A.

## Slide 23: Gigabit Ethernet Sobre Par Trançado
10GBASE-T
Ethernet sobre cobre está disponível com 10 Mbps (Ethernet), 100 Mbps (Fast Ethernet), 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) e 10 Gbps (10 Gigabit Ethernet).
A Ethernet 10 Gigabit suporta apenas conexões full duplex os quais podem ser conectados com switches. Três melhorias são necessárias para transmitir em altas taxas:
Aprimoramentos dos cabos.
Eletrônica usada para transmitir e receber dados.
Cabos e eletrônica adequadas para permitir maiores velocidades e distância.

## Slide 24
Transmissão de Sinal – Atenuação
Os meios de transmissão geralmente apresentam diferentes níveis de atenuação para diferentes frequências, ou seja, normalmente a transmissão de sinal por meio de um determinado canal pode provocar uma distorção na sua forma, como também a diminuição de sua potência.

## Slide 25: Gigabit Ethernet Sobre Par Trançado
10GBASE-T
A partir dos cabos CAT6, muitos pares trançados foram usados com uma blindagem. São os cabos F/UTP.
Esta blindagem oferece melhor segurança pois diminui as chances dos dados serem irradiados para fora do cabo.
Também ajuda a reduzir a interferência eletromagnética, interferência de radiofrequência e alien crosstalk.

## Slide 26: Gigabit Ethernet Sobre Par Trançado
Transmissão do Sinal
Para chegarmos aos 10Gbps precisamos dos 4 pares.
Dividimos 10Gbps em quatros canais de 2.5Gbps.
São necessários processadores digitais de sinais (DSP) na recepção e transmissão.
Utiliza uma técnica de codificação multinível, desta forma é possível reduzir a largura de banda necessária para transportar os dados.

## Slide 27: APS01
Dentro do modelo OSI, escolher 3 camadas das 7, em cada camada escolher no mínimo 1 protocolo e descrever sua funcionalidade e um exemplo de aplicação prática de cada um do protocolos escolhidos.
Cada equipe fará uma apresentação de no máximo 15 minutos, explicando seu relatório e exemplificando sua aplicação prática.