## Slide 1
Redes de Computadores
Endereçamento IP

## Slide 2
O protocolo Ethernet é conhecido como um dos protocolos de enlace e que operam na camada 2 do Modelo OSI. Desta forma, como nas redes mais comuns temos a presença do Ethernet, é ele que irá encapsular o IP (IPv4 e IPv6)
Ethernet

## Slide 3: Ethernet
Cabeçalho Ethernet.
O tamanho mínimo de um quadro (frame) Ethernet é de 64 Bytes.
Tamanho máximo é de 1518 bytes.
Quadros Jumbo permitem até 9000 bytes.

## Slide 4: Ethernet
Preamble – Sincronização
Start Frame Delimiter – Sequência de 10101011 que indica o início do quadro.
Address MAC Destination/Source – Endereção MAC Origem/Destino.
Length/Type – Número de bytes no campo Data.
Data – Dados;
Padding – Preenchimento para que o quadro (frame) tenha no mínimo 64 bytes.
Frame Check Sequence – Detecção de erros.

## Slide 5: IPv4
Utilizado há décadas - RFC 791
Um endereço IP é formado por 4 octetos: quatro grupos de 8 bits.
É representado em decimal com um ponto entre cada octeto. Exemplos: 10.15.16.200, 192.168.1.27.
Datagrama, dividido em duas áreas: cabeçalho e dados.

## Slide 6: IPv4

## Slide 7: IPv4 – Fragmentação

## Slide 8: IPv6
Aumentado o tamanho do endereço IP de 32 para 128 bits. Mais níveis na hierarquia de endereçamento. Número muito maior de endereços.
IPV4 = 4.294.967.296 endereços.
IPV6 = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (3,4 x 1038) endereços.

## Slide 9: IPv6

## Slide 10: IPv6 Vantagens
Autoconfiguração de endereço – sem DHCP.
Endereçamento hierárquico – simplifica tabelas de roteamento nos roteadores
Formato do cabeçalho – totalmente remodelados em relação ao IPv4.
Cabeçalhos de extensão – opção para guardar informação adicional
Suporte a qualidade diferenciada – aplicações de áudio e vídeo passam a estabelecer conexões apropriadas tendo em conta as suas exigências em termos de qualidade de serviço (QoS).
Capacidade de extensão – permite adicionar novas especificações de forma simples.

## Slide 11: IPv6 Endereçamento
Oito grupos de quatro dígitos hexadecimais, separados por dois pontos.
Exemplo: 255.255.10.150.128.17.0.0.255.255.255.255.100.140.230.104 (na notação IPv4)
é representado como: FFFF:A96:8011:0:FFFF:FFFF:648C:E668
Sempre que os 4 dígitos forem 0000, um grupo pode ser omitido: 3ffe:6a88:85a3:0000:0000:0000:0000:7344 => 3ffe:6a88:85a3::7344

## Slide 12: MAC Address
Como os endereços MAC de Origem e Destino são determinados?
Cada dispositivos de rede tem uma interface de rede, chamada de network interface card (NIC).
Refere-se ao hardware usado para que o computador se conecte à rede.
NIC teaming – uso de mais de uma interface de rede combinada.
A interface contém um endereço único chamado de endereço MAC.
É um endereço de 6 bytes (48 bits) exibido em 12 dígitos hexadecimais. Os primeiros 6 dígitos informam o fabricante.

## Slide 13: MAC Address
MAC
(Media Access Control) Address

## Slide 14: MAC Address
Exemplos de Endereços MAC

## Slide 15: MAC Address
Como os endereços MAC são determinados?
No Windows, acesse o prompt de comando.
Use o comando “ipconfig /all” para saber mais sobre a sua interface de rede.
O “/all” permite que informações do endereço MAC sejam mostradas.
Resumindo: o endereço MAC oferece informações que permitem os dados chegarem até o destino em uma rede local (LAN).

## Slide 16: Endereçamento IP
O endereçamento MAC oferece o endereço físico, mas não informações sobre a localização da rede ou mesmo em que LAN ela está situada.
O protocolo IP (Internet Protocol) oferece uma solução para endereçamento global através da incorporação de um endereço que identifica o computador na rede local.

## Slide 17: Características do Endereçamento IP
Os endereços IP são classificados em IPv4 e IPv6.
O IPv4 está praticamente esgotado, mas ambos são suportados pelos sistemas operacionais modernos.
O IPv4 é um endereço de 32 bits (4 bytes) que identifica em qual rede um computador está localizado.
O endereço é dividido em partes de 8 bits.
O intervalo de cada valor decimal é de 0 até 255.

## Slide 18: Características do Endereçamento IP
Todo equipamento em uma rede TCP/IP precisa ter um endereço lógico de IP, por exemplo 192.168.10.10.
Endereço = 32 bits (4 bytes) composto por quatro partes ou campos de 8 bits, chamados de octetos.
O valor decimal de um octeto vai de 0 a 255 (valores mínimo e máximo possíveis com 8 bits).
Um endereço de IP tem duas partes:
  Identificador de Rede ou Net Id (endereço de rede) , sempre no início do endereço.
  Identificador de Nó ou Host Id (endereço de nó) .

## Slide 19: Características do Endereçamento IP
Não deve haver endereços duplicados em uma rede.
Redes internas podem utilizar a mesma numeração.
Há faixas de endereços reservadas para esta finalidade.
Endereços privados
  Não são roteados na internet.
Na internet - endereços válidos
  Precisam ser obtidos de um provedor.
  Não há no mundo endereços repetidos.

## Slide 20: Características do Endereçamento IP
Numeração.
Conversão de base
  Binário
  Octal
  Decimal
  Hexadecimal
Classes de endereços: A, B, D, D e E.
Classe A – primeiro octeto indica a rede.
Classe B – primeiro e segundo octetos.
Classe C – três primeiros octetos.

## Slide 21: Características do Endereçamento IP
Classes

## Slide 22: Características do Endereçamento IP
Classes especiais

## Slide 23: Características do Endereçamento IP
Máscara de rede
  Normalmente representadas em decimal.
  É mais fácil entender seu funcionamento usando a notação binária.
  As máscaras de subrede não precisam preencher um octeto (“byte”).
  Para criar uma subrede reserva-se alguns bits do host para a rede.

## Slide 24: Características do Endereçamento IP

## Slide 25: Características do Endereçamento IP

## Slide 26
Características do Endereçamento IP
Convertendo decimais em binário.

## Slide 27: Características do Endereçamento IP
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Oct. 01
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Oct. 02
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Oct. 03
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Oct. 04
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25
Convertendo decimais em binário utilizando a tabela CIDR
192.168.8.25 = 11000000.10101000.00001000.00001111

## Slide 28: Endereço IP categorizado por classe

## Slide 29: Termos Importantes do Endereçamento IP
Endereço de Rede – é a parte do endereço IP que define de que rede aquele pacote IP originou ou está sendo entregue.
Endereço de Host – é parte do endereço IP que define a localização de um dispositivo conectado à rede.
Internet Service Provider (ISP) – é o provedor de acesso à internet.
Endereço Privado – endereço usado em intranets.
Intranet – rede interna que oferece compartilhamento de arquivos e recursos, mas não é acessível via internet.